## Slide 1: Water vasthouden op hogere zandgronden
Door Esther Geertsma en Ilse Ubels

## Slide 2: Inhoud
Opzet onderzoek
Grondwaterstanden
Grasgroei
Twijzelermieden
Conclusie
Aanbevelingen
Vragen

## Slide 3: Onderzoeksgebieden
Pilotpercelen
Grondwaterstanden
Grasgroei
Twijzelermieden
Vegetatiedoelen
/29

## Slide 4: Oppervlaktewaterpeil
Chart: Oppervlaktewaterpeil tov bodem (cm)
| 44218 | 44232 | 44239 | 44246 | 44253 | 44260 | 44265 | 44267 | 44274 | 44281 | 44288 | 44291 | 44295 | 44302 | 44309 | 44316
Jappie Stuw | 67 | 60 | 63 | 62 | 58 | 54 | 53 | 60 | 59 | 56 | 49 | 45 | 44 | 43 | 34 | 28 | 32
Jappie Ref | 35 | 35 | 36 | 49 | 33 | 31 | 31 | 34 | 32 | 30 | 25 | 22 | 21 | 23 | 6 | 5 | 18
Berend Stuw | 80 | 79 | 80 | 74 | 71 | 71 | 86 | 74 | 71 | 70 | 68 | 71 | 71 | 66 | 65 | 73
Berend Ref | 40 | 40 | 41 | 40 | 34 | 37 | 38 | 34 | 24 | 33 | 42
/29

## Slide 5: Doel pilot
Bron: Quist, 1998
/ 29
V
Notes: Quist, M. (1998, september). Sturing op grondwater - Mogelijkheden van beslissingsondersteunende systemen in waterbeheer. TNO. https://edepot.wur.nl/192360

## Slide 6: De pilot
Jappie
Berend

## Slide 7: Grondwaterstanden Jappie
Chart: Grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil (met verdaming en neerslag) Jappie uitgezet tegen de tijd
JappieRef Sloot | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.77 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.53 | 1.5 | 1.49 | 1.51
JappieStuw Sloot | 1.87 | 1.8 | 1.83 | 1.82 | 1.78 | 1.74 | 1.73 | 1.8 | 1.79 | 1.76 | 1.69 | 1.65 | 1.64 | 1.63
/ 29

## Slide 8: Grondwaterstanden Berend
Chart: Grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil (met verdaming en neerslag) Berend uitgezet tegen de tijd
BerendRef Sloot | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.18
BerendStuw Sloot | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.58 | 1.55 | 1.55 | 1.7 | 1.58 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.55 | 1.55
/ 29

## Slide 9: Grondwaterstanden

## Slide 10: Methode
Tijdsreeksen
  Vóór de ingreep (natuurlijke verschil)
    Berend: 14-10-2019 tot 27-12-2019
    Jappie: 08-10-2020 tot 17-01-2021
  Na de ingreep (verschil mét stuw)
    Beide: 18-01-2021 tot 20-04-2021
Beschrijvende statistiek in Excel
Tijdsreeksanalyse in R
  Twee passende lijnen
  Lijnen parallel
  Autocorrelatie
/ 29

## Slide 11: Beschrijvende statistiek
 | Jappie Stuw (in m t.o.v. NAP) | Jappie Referentie(in m t.o.v. NAP) | Verschil Jappie (in m t.o.v. NAP) | Berend Stuw (in m t.o.v. NAP) | Berend Referentie(in m t.o.v. NAP) | Verschil Berend (in m t.o.v. NAP)
Gem. voor ingreep | 1,935 | 1,471 | 0,464 | 1,967 | 1,995 | -0,028
Gem. na ingreep | 2,237 | 1,766 | 0,471 | 1,886 | 1,886 | 0
Verschil gemiddelde |  |  | 0,007 |  |  | 0,028
/ 29

## Slide 12: Resultaten percelen Jappie (uit R)
Voor de ingreep
Na de ingreep
Verschil: 48,85 cm
48,85 - 47,37 = 1,48 cm
Verschil: 47,37 cm
Referentie
Gestuwd

## Slide 13: Resultaten percelen Berend (uit R)
Voor de ingreep
Verschil: -2,21 cm
Na de ingreep
Verschil: -0,0786 cm
(-0,0786) - (-2,21) = 2,13 cm
/ 29
Referentie
Gestuwd

## Slide 14: Discussiepunten
Verschillende seizoenen
  Greppeldiepten
De sloten lopen anders
Peilbuis verder van de sloot
Peilbuis | Afstand tot sloot
Berend stuw | 47 m
Berend ref | 26 m
Jappie stuw | 28 m
Jappie ref | 22 m

## Slide 15: Tussenconclusie
Wel verschil
Geen causaal verband
 |  | Verschil GWS stuw - ref voor ingreep | Verschil GWS stuw - ref na ingreep | Verschil GWS stuw - ref na - voor
Jappie | R | 47 cm | 49 cm | +1,5 cm
 | Excel | 46 cm | 47 cm | +0,7 cm
Berend | R | -2 cm | -0,1 cm | +2,1 cm
 | Excel | -3 cm | 0 cm | +2,8 cm

## Slide 16: Grasgroei
/29

## Slide 17: Resultaten grashoogten
 | JappieStuw | JappieRef | BerendStuw | BerendRef
Totale gemiddelde groei | 13,8 cm | 10,6 cm | 15,8 cm | 15,1 cm
Verschil gem. groei gestuwde t.o.v. referentie perceel | 3,2 cm |  | 0,7 cm | 
Chart: Gemiddelde grashoogte van de pilotpercelen
| Jappie gestuwd | Jappie referentie | Berend gestuwd | Berend referentie
tot 5 april (nulsituatie) | 10.6 | 15.5 | 12.5 | 10.1
5 april tot 23 april | 6.4 | 4.2 | 10.7 | 6.4
23 april tot 5 mei | 7.4 | 5.9 | 5.1 | 8.7
/ 29

## Slide 18: Discussiepunten
Verschil grashoogte nulsituatie
Effectieve wateronttrekkingsdiepte (diepte waarop de wortels het grondwater niet meer op kunnen nemen)
Bemestingsverschillen
Naam peilbuis | Datum effectieve wateronttrekkingsdiepte bereikt
Jappie Stuw | 20 april
Jappie Referentie | 27 maart
Berend Stuw | 20 april
Berend Referentie | 19 april
/ 29

## Slide 19: Tussenconclusie
Wel verschil
Geen causaal verband
 | JappieStuw | JappieRef | BerendStuw | BerendRef
Totale gemiddelde groei | 13,8 cm | 10,6 cm | 15,8 cm | 15,1 cm
Verschil gem. groei gestuwde t.o.v. referentie perceel | 3,2 cm |  | 0,7 cm | 
/29

## Slide 20: Twijzelermieden

## Slide 21: Natuurdoelen in de Twijzelermieden
/ 29

## Slide 22: Waterwijzer Natuur
Natuurdoeltype |  | GVG (cm) |  |  |  | GLG (cm) |  |  | 
 |  | A1 | B1 | B2 | A2 | A1 | B1 | B2 | A2
N04.02 | Zoete plas | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t.
N05.01 | Moeras | -300 | -225 | 45 | 60 | n.v.t. | n.v.t. | 65 | 90
N10.02 | Vochtig hooiland | -25 | -13 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
N12.02 | Kruiden- en faunarijk grasland | -20 | -3 | n.v.t. | n.v.t. | 0 | 0 | 0 | 0
N13.01 | Vochtig weidevogel-grasland | -25 | -13 | 45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
N14.02 | Hoog- en laagveenbos | -40 | -18 | 28 | 40 | n.v.t. | n.v.t. | 50 | 70
Bron: Jansen & Runhaar (2005)
Bron: Waterwijzer Natuur
/ 29
Notes: Jansen, P. C., & Runhaar, J. (2005). Toetsing van het verband tussen het aandeel xerofyten en de droogtestress onder verschillende omstandigheden. Alterra. https://edepot.wur.nl/30828

## Slide 23: Twijzelermieden (huidig)
/ 29

## Slide 24: Discussiepunten
Knikpunten (geen harde getallen, wel indicatie)
Alleen grondwaterstand: geen samenstelling
14 peilbuizen

## Slide 25: Twijzelermieden (model)
Model Provincie Fryslân
  Verschil in GLG: <1,5 cm
  Verschil in GVG: <1 cm
Onderbemaling
Niet alle sloten meegenomen

## Slide 26: Conclusie
/ 29

## Slide 27: Aanbevelingen

## Slide 28: Aanbevelingen
Grondwaterstanden: complete datasets
  Vaker loggers checken
  Referentie (voor)jaar
  Oppervlaktewaterpeil
Grondwaterstanden: analysemethode
Grasgroei: blijven meten
  Zelfde initiële hoogte
  Gelijke tijdstippen en hoeveelheden bemesting
  Meten bodemtemperatuur
Twijzelermieden: onderbemaling
/33

## Slide 29: Het is AF!!!
The end
/ 29

## Slide 31: Kaarten

## Slide 34
Grondwatertrap (Gt) | Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) in cm-mv | Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) in cm-mv
Ia | <25 | <50
Ib | >25 | <50
IIa | < 25 | 50-80
IIb | 25-40 | 50-80
IIc | >40 | 50-80
IIIa | <25 | 80-120
IIIb | 25-40 | 80-120
IV | >40 | 80-120
Va | <25 | >120
Vb | 25-40 | >120
VI | 40-80 | >120
VII | 80-140 | >120
VIII | >140 | >120

## Slide 35: Oppervlaktewater
Chart: Oppervlaktewaterpeil t.o.v. NAP
| 44218 | 44232 | 44239 | 44246 | 44253 | 44260 | 44265 | 44267 | 44274 | 44281 | 44288 | 44291 | 44295 | 44302 | 44309 | 44316 | 44321
Jappie Stuw | 187 | 180 | 183 | 182 | 178 | 174 | 173 | 180 | 179 | 176 | 169 | 165 | 164 | 163 | 154 | 148 | 152
Jappie Ref | 163 | 163 | 164 | 177 | 161 | 159 | 159 | 162 | 160 | 158 | 153 | 150 | 149 | 151 | 134 | 133 | 146
Berend Stuw | 164 | 163 | 164 | 158 | 155 | 155 | 170 | 158 | 155 | 154 | 152 | 155 | 155 | 150 | 149 | 157
Berend Ref | 124 | 124 | 125 | 124 | 118 | 121 | 122 | 118 | 108 | 117 | 126

## Slide 36
Chart: Oppervlaktewaterpeil t.o.v bodem
| 44218 | 44232 | 44239 | 44246 | 44253 | 44260 | 44265 | 44267 | 44274 | 44281 | 44288 | 44291 | 44295 | 44302 | 44309 | 44316
Jappie Stuw | 67 | 60 | 63 | 62 | 58 | 54 | 53 | 60 | 59 | 56 | 49 | 45 | 44 | 43 | 34 | 28 | 32
Jappie Ref | 35 | 35 | 36 | 49 | 33 | 31 | 31 | 34 | 32 | 30 | 25 | 22 | 21 | 23 | 6 | 5 | 18
Berend Stuw | 80 | 79 | 80 | 74 | 71 | 71 | 86 | 74 | 71 | 70 | 68 | 71 | 71 | 66 | 65 | 73
Berend Ref | 40 | 40 | 41 | 40 | 34 | 37 | 38 | 34 | 24 | 33 | 42

## Slide 37: Grondwaterstanden
Chart: Grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil Jappie voor ingreep uitgezet tegen de tijd

## Slide 38
Chart: Grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil Jappie na ingreep uitgezet tegen de tijd
JappieRef Sloot | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.77 | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 1.62 | 1.6 | 1.58 | 1.53 | 1.5 | 1.49 | 1.51
JappieStuw Sloot | 1.87 | 1.8 | 1.83 | 1.82 | 1.78 | 1.74 | 1.73 | 1.8 | 1.79 | 1.76 | 1.69 | 1.65 | 1.64 | 1.63

## Slide 39
Chart: Grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil Berend voor ingreep uitgezet tegen de tijd

## Slide 40
Chart: Grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil Berend na ingreep uitgezet tegen de tijd
BerendRef Sloot | 1.24 | 1.24 | 1.25 | 1.24 | 1.18 | 1.21 | 1.22 | 1.18
BerendStuw Sloot | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 1.58 | 1.55 | 1.55 | 1.7 | 1.58 | 1.55 | 1.54 | 1.52 | 1.55 | 1.55

## Slide 42: Beschrijvende statistiek
 | Jappie Stuw (in m t.o.v. NAP) | Jappie Referentie(in m t.o.v. NAP) | Verschil Jappie (in m t.o.v. NAP) | Berend Stuw (in m t.o.v. NAP) | Berend Referentie(in m t.o.v. NAP) | Verschil Berend (in m t.o.v. NAP)
Gem. voor ingreep | 1,935 | 1,471 | 0,464 | 1,967 | 1,995 | -0,028
Gem. na ingreep | 2,237 | 1,766 | 0,471 | 1,886 | 1,886 | 0
Verschil gemiddelde | 0,302 | 0,295 | 0,007 | -0,081 | -0,109 | 0,028
Range voor ingreep | 1,548 | 1,366 | 0,182 | 0,493 | 0,599 | -0,106
Range na ingreep | 0,838 | 1,064 | -0,226 | 0,804 | 0,778 | 0,026
Verschil range | -0,71 | -0,302 | -0,408 | 0,311 | 0,179 | 0,132
Min. voor ingreep | 1,066 | 0,729 | 0,337 | 1,778 | 1,707 | 0,071
Min. na ingreep | 1,797 | 1,303 | 0,494 | 1,533 | 1,525 | 0,008
Verschil minima | 0,731 | 0,574 | 0,157 | -0,245 | -0,182 | -0,063
Max. voor ingreep | 2,614 | 2,095 | 0,519 | 2,271 | 2,306 | -0,035
Max. na ingreep | 2,635 | 2,367 | 0,268 | 2,337 | 2,303 | 0,034
Verschil maxima | 0,021 | 0,272 | -0,251 | 0,066 | -0,003 | 0,069

## Slide 43: Autocorrelatie (voorbeeld: Jappie na stuw)

## Slide 44
 | Verschil GWS stuw - ref voor ingreep | Verschil GWS stuw - ref na ingreep | Verschil GWS stuw - ref na - voor
Jappie | 47,37 cm* ± 13,0 | 48,85 cm** ± 12,7 | +1,48 cm (=48,85-47,37)
Berend | -2,21 cm*** ± 4,04 | -0,0786 cm**** ± 8,9 | +2,13 cm (=-0,0786 - -2,21)
* p=3,00E-04, ** p=1,00E-04, *** p= 0,5694, **** p=0,9930

## Slide 45: Grasgroei
 | JappieStuw | JappieRef | BerendStuw | BerendRef
(1) Gem. hoogte 05-04-21 | 10,6 cm | 15,5 cm | 12,5 cm | 10,1 cm
(2) Gem. hoogte 23-04-21 | 17 cm | 19,7 cm | 23,3 cm | 16,5 cm
(3) Gem. hoogte 05-05-21 | 24,4 cm | 25,6 cm | 28,3 cm | 25,2 cm
Gem. groei meting 1-2 | 6,4 cm | 4,2 cm | 10,8 cm | 6,4 cm
Gem. groei meting 2-3 | 7,4 cm | 6,4 cm | 5,0 cm | 8,7 cm
Totale gemiddelde groei | 13,8 cm | 10,6 cm | 15,8 cm | 15,1 cm
Verschil gem. groei gestuwde t.o.v. referentie perceel | 3,2 cm |  | 0,7 cm | 
Verschil gem. groei gestuwde t.o.v. referentie perceel | 36,63 % |  | 4,64 % | 
Chart: Gemiddelde grashoogte van de pilotpercelen
| Jappie gestuwd | Jappie referentie | Berend gestuwd | Berend referentie
tot 5 april (nulsituatie) | 10.6 | 15.5 | 12.5 | 10.1
5 april tot 23 april | 6.4 | 4.2 | 10.7 | 6.4
23 april tot 5 mei | 7.4 | 5.9 | 5.1 | 8.7
Naam peilbuis | Maaiveld (m t.o.v. NAP) | Effectieve wateronttrekkingsdiepte Engels raaigras (m t.o.v. NAP) | Datum
JappieStuw | 2,59 | 1,79 | 20 april
JappieRef | 2,40 | 1,60 | 27 maart
BerendStuw | 2,33 | 1,53 | 20 april
BerendRef | 2,33 | 1,53 | 19 april

## Slide 47: Twijzelermieden

## Slide 48
Peilbuis ID in DINOloket (z.d.) | Meegenomen jaren | Hoeveelheid jaren
B06G0114 | 2011-2019 | 8
B06G0301 | 2011-2018 | 7
B06G0313 | 2011-2018 | 7
B06G0314 | 2011-2018 | 7
B06G0315 | 2011-2018 | 7
B06G0316 | 2011-2018 | 7
B06G0317 | 2011-2018 | 7
B06G0318 | 2011-2018 | 7
B06G0333 | 2011-2018 | 7
B06G1353 | 2015-2019 | 4
B06G1354 | 2015-2019 | 4
B06G1356 | 2015-2019 | 4
B06G1357 | 2015-2019 | 4
B06G1359 | 2015-2019 | 4